М11

СПРАВОЧНИК РАЗВЕДЧИКА-ДИВЕРСАНТА

МИННО-ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО

ЭСТОНСКИЕ ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ (М11, М12, М13) И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МИНЫ (М14, М14 Т, М14ТЕ)

М14

Справочник разведчика-диверсанта. Минно-взрывное дело: Эстонские противопехотные мины (М11, М12, М13) и специальные мины (М14, М14 Т, М14ТЕ) – 1-е изд., 2022. – 20 с., ил.

В пособии описаны эстонские противопехотные и специальные мины с изображениями и перечислены их общие сведения, тактико-технические характеристики, приведенные общие сведения об обезвреживании (уничтожении).

Брошюра предназначена для разведчиков-диверсантов подразделения Сп. Наз. ГУ ГШ МО РФ, саперам (минерам) подразделений инженерных войск СВ ВС МО РФ, солдатам, сержантам и младшим офицерам общевойсковых подразделений СВ ВС МО РФ,  а также может быть использована руководителями военно-патриотических клубов, преподавателями старших классов кадетских и казачьих корпусов при ознакомлении с общими сведениями об данных типах инженерных боеприпасов.

1 ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ

1.1 Противопехотная осколочная мина М11 (Anti personnel flagmental mine M11)

Противопехотная осколочная мина М11 – современная эстонская противопехотная осколочная мина  направленного поражения управляемая (предположительно по проводам).

Противопехотная осколочная мина М11 является дальнейшим развитием американской противопехотной мины М18А1 «Клэймор».

Противопехотная осколочная мина М11 по устройству и принципу действия является аналогом шведской противопехотной мины 21 (22).

Противопехотная мина М11 предназначена для выведения из строя личного состава противника и его легкой/грузовой небронированной техники.

Поражение противопехотной миной М11 военнослужащему или нескольким военнослужащим одновременно противника при взрыве мины наноситься готовыми убойными элементами (круглыми стальными дробинами) вылетающими в направлении противника в секторе по горизонту 600 на дальность 50 метров.

Рисунок 1.1 – Общий вид противопехотной осколочной мины М11

Тактико-техническая характеристика противопехотной осколочной мины М11 смотреть в таблице № 1.1.

Таблица № 1.1

Тактико-техническая характеристика противопехотной осколочной мины М11

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Тип | противопехотная осколочная, направленного поражения |
| Материал корпуса | пластмасса |
| Управляемость |  |
| Тип датчика цели |  |
| Длина датчика цели, м.: обрывного натяжного |  |
| Тип взрывателя |  |
| Взрыватель |  |
| Количество осколков, шт. | 296 круглых стальных дробин |
| Горизонтальный угол разлета осколков, град | 60 |
| Время приведения боевое положение |  |
| Время боевой работы | не ограничивается |
| Усилие срабатывания, кг |  |
| Радиус сплошного поражения, м | 50 в секторе 600 |
| Угол разлета поражающих элементов по горизонтали, град. | 60 |
| Ширина зоны сплошного поражения на предельной дальности, м. | 50 |
| Приведенная площадь поражения, м2 | – |
| Дальность поражения легкового и грузового автотранспорта и живой силы в нем, м., до | 50 |
| Дальность разлета осколков от корпуса в тыльном и боковом направлениях, м., до |  |
| Дальность полета убойных осколков, м., до |  |
| Высота зоны поражения на предельной дальности, м., более |  |
| Способ установки | вручную |
| Температурный диапазон применения, град. | от – 50 до + 50 |
| Габаритные размеры, мм: длина высота со сложенными ножками с разложенными ножками толщина корпуса (ширина) |  |
| Масса, кг: мины заряда ВВ | 0,3 |
| Извлекаемость |  |
| Обезвреживаемость |  |
| Самоликвидация/самонейтрализация |  |
| Срок боевой работы | не определялся |
| Гарантийный срок хранения | не определялся |
| Цвет |  |
| Упаковка |  |

1.2 Противопехотная осколочная мина М12 (Anti personnel flagmental mine M12)

Противопехотная осколочная мина М12 – современная эстонская противопехотная осколочная мина  направленного поражения управляемая (предположительно по проводам).

Противопехотная осколочная мина М12 является дальнейшим развитием американской противопехотной мины М18А1 «Клэймор».

Противопехотная мина М12 предназначена для выведения из строя личного состава противника и его легкой/грузовой небронированной техники.

Поражение противопехотной миной М12 военнослужащему или нескольким военнослужащим одновременно противника при взрыве мины наноситься готовыми убойными элементами (круглыми стальными гранулами) вылетающими в направлении противника в секторе по горизонту 600 на дальность 50 метров.

Рисунок 1.2 – Общий вид противопехотной осколочной мины М12

Тактико-техническая характеристика противопехотной осколочной мины М12 смотреть в таблице № 1.2.

Таблица № 1.2

Тактико-техническая характеристика противопехотной осколочной мины М12

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Тип | противопехотная осколочная, направленного поражения |
| Материал корпуса | пластмасса |
| Управляемость |  |
| Тип датчика цели |  |
| Длина датчика цели, м.: обрывного натяжного |  |
| Тип взрывателя |  |
| Взрыватель |  |
| Количество осколков, шт. | 950 круглых стальных гранул |
| Горизонтальный угол разлета осколков, град | 60 |
| Время приведения боевое положение |  |
| Время боевой работы | не ограничивается |
| Усилие срабатывания, кг |  |
| Радиус сплошного поражения, м | 50 в секторе 600 |
| Угол разлета поражающих элементов по горизонтали, град. | 60 |
| Ширина зоны сплошного поражения на предельной дальности, м. | 50 |
| Приведенная площадь поражения, м2 | – |
| Дальность поражения легкового и грузового автотранспорта и живой силы в нем, м., до | 50 |
| Дальность разлета осколков от корпуса в тыльном и боковом направлениях, м., до |  |
| Дальность полета убойных осколков, м., до |  |
| Высота зоны поражения на предельной дальности, м., более |  |
| Способ установки | вручную |
| Температурный диапазон применения, град. | от – 50 до + 50 |
| Габаритные размеры, мм: длина высота со сложенными ножками с разложенными ножками толщина корпуса (ширина) |  |
| Масса, кг: мины заряда ВВ | 1,5 |
| Извлекаемость |  |
| Обезвреживаемость |  |
| Самоликвидация/самонейтрализация |  |
| Срок боевой работы | не определялся |
| Гарантийный срок хранения | не определялся |
| Цвет |  |
| Упаковка |  |

1.3 Противопехотная осколочная мина М13 (Anti personnel flagmental mine M13)

Противопехотная осколочная мина М13 – современная эстонская противопехотная осколочная мина  направленного поражения управляемая (предположительно по проводам).

Противопехотная осколочная мина М13 является дальнейшим развитием американской противопехотной мины М18А1 «Клэймор».

Противопехотная осколочная мина М13 по устройству и принципу действия является аналогом шведской противопехотной мины 21 (22).

Противопехотная мина М13 предназначена для выведения из строя личного состава противника и его легкой/грузовой небронированной техники.

Поражение противопехотной миной М13 военнослужащему или нескольким военнослужащим одновременно противника при взрыве мины наноситься готовыми убойными элементами (круглыми стальными гранулами) вылетающими в направлении противника в секторе по горизонту 600 на дальность 200 метров.

Рисунок 1.3 – Общий вид противопехотной осколочной мины М13

Тактико-техническая характеристика противопехотной осколочной мины М13 смотреть в таблице № 1.3.

Таблица № 1.3

Тактико-техническая характеристика противопехотной осколочной мины М13

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Тип | противопехотная осколочная, направленного поражения |
| Материал корпуса | пластмасса |
| Управляемость |  |
| Тип датчика цели |  |
| Длина датчика цели, м.: обрывного натяжного |  |
| Тип взрывателя |  |
| Взрыватель |  |
| Количество осколков, шт. | 1200 круглых стальных гранул |
| Горизонтальный угол разлета осколков, град | 60 |
| Время приведения боевое положение |  |
| Время боевой работы | не ограничивается |
| Усилие срабатывания, кг |  |
| Радиус сплошного поражения, м | 200 в секторе 600 |
| Угол разлета поражающих элементов по горизонтали, град. | 60 |
| Ширина зоны сплошного поражения на предельной дальности, м. | 200 |
| Приведенная площадь поражения, м2 | – |
| Дальность поражения легкового и грузового автотранспорта и живой силы в нем, м., до | 200 |
| Дальность разлета осколков от корпуса в тыльном и боковом направлениях, м., до |  |
| Дальность полета убойных осколков, м., до |  |
| Высота зоны поражения на предельной дальности, м., более |  |
| Способ установки | вручную |
| Температурный диапазон применения, град. | от – 50 до + 50 |
| Габаритные размеры, мм: длина высота со сложенными ножками с разложенными ножками толщина корпуса (ширина) |  |
| Масса, кг: мины заряда ВВ | 12,0 |
| Извлекаемость |  |
| Обезвреживаемость |  |
| Самоликвидация/самонейтрализация |  |
| Срок боевой работы | не определялся |
| Гарантийный срок хранения | не определялся |
| Цвет |  |
| Упаковка |  |

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МИНЫ

2.1 Направленная боковая мина М14 «против бронетехники» (Directional side mine M14 «against armored vehicles»)

Направленная боковая мина М14 – современная эстонская противотранспортная осколочная мина  направленного поражения управляемая (предположительно по проводам).

Направленная боковая мина М14 по устройству и принципу действия является аналогом шведской противотранспортной мины М14.

Направленная боковая мина М14 предназначена для поражения небронированной автотранспорта (легковые и грузовые автотранспортные армейские средства) и легкобронированной техники (БРМ, БТР, БПМ, БМД, бронеавтомобиль «Тигр» и другую технику) и солдат противника расположенных сверху на броне бронетехнике.

Направленная боковая мина М14 – это высокоэффективный боеприпас, сочетающий в себе малую массу, простоту эксплуатации, точность и доступность.

Направленная боковая мина М14 быстро и легко устанавливается и работает в любых погодных условиях и условиях помех.

а)                                                           б)

Рисунок 2.1 – Общий вид направленной боковой мины М14 при установке на штативе на грунт

а) при установке штатива по максимальной высоте расположения мины в вертикальной плоскости; б) при установке штатива по минимальной высоте расположения мины в горизонтальной плоскости

Тактико-техническая характеристика направленной боковой мины М14 смотреть в таблице № 2.1.

Таблица № 2.1

Тактико-техническая характеристика направленной боковой мины М14

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Тип | противотранспортная осколочная, направленного поражения (поражающий боеприпас) |
| Материал корпуса | пластмасса (предположительно) |
| Управляемость | по проводам с пульта управления (подрывной машинке или пульта оператора) |
| Тип взрывчатого вещества ВВ | РВХ |
| Тип взрывателя | инициирование 130 м неэлектрический, двухручный, двойной предохранительный воспламенитель |
| Количество осколков, шт. |  |
| Время приведения боевое положение | сразу после включение взрывателя с пульта управления оператором |
| Время боевой работы | не ограничивается |
| Радиус сплошного поражения, м |  |
| Угол разлета поражающих элементов по горизонтали, град. |  |
| Ширина зоны сплошного поражения на предельной дальности, м. |  |
| Приведенная площадь поражения, м2 | – |
| Дальность поражения легкового и грузового автотранспорта и живой силы в нем, м., до | 50 |
| Дальность разлета осколков от корпуса в тыльном и боковом направлениях, м., до | 25 при угле 2900 |
| Дальность полета убойных осколков, м., до | 50 |
| Высота зоны поражения на предельной дальности, м., более | в зависимости от места и высоты установки |
| Расстояние прицеливания, м | от 1 до 50 |
| Безопасное расстояние, м.: сзади при секторе поражения 2900 | 25 |
| Бронепробиваемость стальную плиту на расстоянии 50 м, мм | 50 |
| Способ установки | вручную |
| Температурный диапазон применения, град. | от – 35 до + 50 |
| Габаритные размеры, мм: диаметр толщина (глубина) | 160 110 |
| Масса, кг: мины заряда ВВ (PBX) | 1,5 |
| Извлекаемость | да |
| Обезвреживаемость | да |
| Самоликвидация/самонейтрализация |  |
| Срок боевой работы | не определялся |
| Гарантийный срок хранения | не определялся |
| Цвет | зеленый |
| Масса упаковки (коробка с полным комплектом из 8 боеприпасов: содержит боеприпасы, инициатор, монтажное оборудование), кг | 43 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 799 × 375 × 355 |

а)                                                                 б)

Рисунок 2.2 – Схемы практического применения направленной боковой мины М14

а) установка мины с помощью специального монтажного оборудования на столбе дерева; б) приведения мины в положение наведения при прицеливании на предполагаемый объект поражения после установки данного боеприпаса на столбе дерева

Рисунок 2.3 – Комплектация упаковки коробки с направленными боковыми мина М14

1. Мина (количество 8 шт.); 2. Диоптрический прицел (количество 8 шт.);

3. Интегрированная система амортизационной трубки STIS (количество 8 шт.); 4. Штатив (количество 5 шт.); 5. Ножка штатива (количество 15 шт.);

6. Настенный монт (количество 3 шт.); 7. Адаптер (количество 5 шт.);

8. Адаптер Nonel (количество 4 шт.); 9. Г-образный винт (количество 3 шт.); 10. Ремешок (количество 3 шт.)

Рисунок 2.4 – Маркировка обозначение направленной боковой мины М14 расположенной в разных местах в результате вращения при установке по месту

2.2 Направленная мина М14 Т (M14 T Clearing charge)

Направленная мина М14 Т – современный эстонский противотранспортный кумулятивный разминирующий заряд с кумулятивной струей и управляемый (предположительно по проводам).

Направлена мина М14 Т предназначена для выведения из строя небронированных автотранспортных армейских средств (типа легковых и грузовых автомобилей) и уничтожения личного состава противника.

Поражение направленной миной М14 Т экипажу транспортного средства и транспортному средству происходит во время наезда автомобиля на боеприпас в тот момент, когда машина войдет в зону поражения данного  боеприпаса (боеприпасов) установленных группой на проселочной или грунтовой дороге и это мероприятия увидеть один из номеров саперного расчета затем второй номер саперного расчета с пульта управления (подрывной машинки) подаст сигнал на детонацию боеприпаса (боеприпасов) и в зоне поражение произойдет взрыв группы объектов после чего автомобиль будет выведен из строя и его экипаж получить множественные осколочные ранения от элементов корпуса днища машины.

Направлена мина М14 Т после получение сигнала с электроимпульса по проводам с пульта управления происходить формирования кумулятивной воронке под днище транспортного средства по принципу схожим с явление ударного ядра аналогичных противотанковых мин типа советской противотанковой мины ТМ-89.

Рисунок 2.5 – Общий вид направленной мины М14 Т

Рисунок 2.6 – Схема по этапной установки и практического применения направляющий мины М14 Т

а) первый этап вырываем лунку для установки боеприпаса; б) устанавливаем в лунку боеприпас и отводим от него провода в сторону расположения саперного расчета; в) засыпаем лунку с установленным боеприпасом и маскирует место установки грунтом и местной растительностью;

г) приведения с пульта управления сапером к детонации (взрыву) боеприпаса под днищем машины в момент ее наезда на данную мину

2.3 Направленная мина М14ТЕ (Directional Mine M14TЕ)

Направленная мина М14ТЕ – современная эстонская учебная противотранспортная осколочная мина направленного поражения управляемая (предположительно по проводам).

Направленная мина М14ТЕ предназначена для обучения военнослужащих (саперов) теоретическим основам устройства, принципа действия данного боеприпаса и практическим способам установки, практического применения и снятие данного боеприпаса при поражении небронированной автотранспорта (легковые и грузовые автотранспортные армейские средства) и легкобронированной техники (БРМ, БТР, БПМ, БМД, бронеавтомобиль «Тигр» и другую технику) и солдат противника расположенных сверху на броне бронетехнике.

Направленная мина М14 – это экономичное устройство для тренировок по движущимся мишеням.

После совершения выстрела с сторону бронетехники и ее имитационной детонации данные о точках попадания отправляют через 4G на указанные персональный компьютер.

а)                                                                                        б)

Рисунок 2.7 – Общий вид направленной мины М14ТЕ при установке на штативе на грунт

а) при установке штатива по максимальной высоте расположения мины в вертикальной плоскости; б) при установке штатива по минимальной высоте расположения мины в горизонтальной плоскости

Тактико-техническая характеристика направленной мины М14ТЕ смотреть в таблице № 2.2.

Таблица № 2.2

Тактико-техническая характеристика направленной мины М14ТЕ

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Тип | учебная противотранспортная осколочная, направленного поражения (поражающий боеприпас) |
| Материал корпуса | пластмасса (предположительно) |
| Управляемость | по проводам с пульта управления (подрывной машинке или пульта оператора) |
| Тип взрывчатого вещества ВВ |  |
| Тип взрывателя | инициирование 130 м неэлектрический, двухручный, двойной предохранительный воспламенитель |
| Количество осколков, шт. |  |
| Время приведения боевое положение | сразу после включение взрывателя с пульта управления оператором |
| Время боевой работы | не ограничивается |
| Радиус сплошного поражения, м |  |
| Угол разлета поражающих элементов по горизонтали, град. |  |
| Ширина зоны сплошного поражения на предельной дальности, м. |  |
| Приведенная площадь поражения, м2 | – |
| Дальность поражения легкового и грузового автотранспорта и живой силы в нем, м., до | 50 |
| Дальность разлета осколков от корпуса в тыльном и боковом направлениях, м., до | 25 при угле 2900 |
| Дальность полета убойных осколков, м., до | 50 |
| Высота зоны поражения на предельной дальности, м., более | в зависимости от места и высоты установки |
| Расстояние прицеливания, м | от 1 до 50 |
| Безопасное расстояние, м.: сзади при секторе поражения 2900 | 25 |
| Бронепробиваемость стальную плиту на расстоянии 50 м, мм | 50 |
| Способ установки | вручную |
| Температурный диапазон применения, град. | от – 35 до + 50 |
| Габаритные размеры, мм: диаметр толщина (глубина) | 160 110 |
| Масса, кг: мины заряда ВВ (PBX) |  |
| Извлекаемость | да |
| Обезвреживаемость | да |
| Самоликвидация/самонейтрализация | нет/нет |
| Срок боевой работы | не определялся |
| Гарантийный срок хранения | не определялся |
| Цвет | зеленый |
| Масса упаковки (коробка с полным комплектом из 8 боеприпасов: содержит боеприпасы, инициатор, монтажное оборудование), кг | 43 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 799 × 375 × 355 |

Рисунок 2.3 – Комплектация упаковки направленной мины М14ТЕ

Краткие технические данные системы управления направленной мины М14ТЕ смотреть в таблице № 2.3.

Таблица № 2.3

Краткие технические данные системы управления направленной мины М14ТЕ

| Наименование комплекта: | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Камера 2592 × 1944 рх | 1 |
| Лазер для обозначения токи удара | 1 |
| Фонарик | 1 |
| GPS | 1 |
| 2G/3G/4G/GSM модем | 1 |
| SD-карта для хранения данных | 1 |
| Розетка для инициирования пиротехнического сигнального заряда | 1 |
| Программируемая задержка для задержки инициирования | 1 |
| Время работы в режиме ожидания, ч | 72 |

Содержание:

1. Противопехотные мины  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1.1 Противопехотная осколочная мина М11 (Anti personnel flagmental

mine M11)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1.2 Противопехотная осколочная мина М12 (Anti personnel flagmental

mine M12)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

1.3 Противопехотная осколочная мина М13 (Anti personnel flagmental

mine M13)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

2. Специальные мины  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10

2.1 Направленная боковая мина М14 «против бронетехники» (Directional

side mine M14 «against armored vehicles»)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10

2.2 Направленная мина М14 Т (M14 T Clearing charge)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

2.3 Направленная мина М14ТЕ (Directional Mine M14TЕ)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   17